MESTO KOŠICE

Trieda SNP č. 48/A

040 11 Košice

Operačný plán

zimnej údržby na prieťahoch ciest II. a III. triedy,

miestnych komunikáciách kde premáva MHD a ostatných miestnych komunikáciách

v meste Košice na zimnú sezónu 2015/2016

Dispečing Kosit a.s.				727 07 81		0907 548 620

Košice, október 2015

Obsah:

I. ČASŤ

- Úvodná časť

- Základne pojmy

II. ČASŤ

Zabezpečenie zimnej údržby v meste Košice v sezóne 2015-2016

- Organizačná a teritoriálna pôsobnosť zabezpečenia zimnej údržby

- Organizačné opatrenia a výkon zimnej údržby

- Organizácia dispečerskej služby

- Vedenie denníka dispečera zimnej údržby

- Technológia výkonu zimnej služby

- Kontrola zjazdnosti komunikácií

- Dopravné nehody

- Rajonizácia zimnej údržby

- Záverečné ustanovenia

Prílohy:

Príloha č.1a	Rekapitulácia rajónov zimnej údržby

Príloha č.1b	Rajóny strojného čistenia počas zimnej údržby 2015-2016

Príloha č.1c	Rajóny ručného čistenia počas zimnej údržby 2015-2016

Príloha č.1d	Rozmiestnenie pohotovostných skládok posypového materiálu počas zimnej údržby 2015-2016

Príloha č.1e	Rozmiestnenie snehových zábran a kolov počas zimnej údržby 2015-2016

Príloha č.2a	Príkaz primátora mesta na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti

Príloha č.2b	Vyhlásenie II. stupňa kalamitnej situácie

Príloha č.2c	Odvolanie II. stupňa kalamitnej situácie

Príloha č.3a	Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Príloha č.3b	Vyhlásenie mimoriadnej situácie prostredníctvom médií

Príloha č.3c	Odovzdávanie informácií o vzniku mimoriadnej udalosti

Príloha č.3d	Príkaz primátora mesta na vykonanie záchranných prác

Príloha č.3e	Odovzdávanie informácií o stave a priebehu záchranných prác

Príloha č.3f	Príkaz primátora mesta na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác

Príloha č.3g	Odvolanie mimoriadnej situácie

Príloha č.4	Dohoda medzi mestom Košice a NDS - SSÚR Košice o výmene úsekov ciest

Príloha č.5	Dohoda medzi mestom Košice a NDS - SSÚR Košice o spolupráci pri využívaní skládok snehu počas ZÚ v sezóne 2015-2016

Príloha č.6	Dohoda medzi mestom Košice a NDS - SSÚR Košice o zabezpečení ZÚ v mieste styku rýchlostnej komunikácie s cestami II. a III. triedy a MK v sezóne 2015-2016 „bežné podmienky"

Príloha č.7	Dohoda medzi mestom Košice a KR PZ SR Košice

Príloha č.8	Dohoda medzi mestom Košice a Správou ciest KSK o výmene úsekov ciest pri zabezpečovaní ZÚ v sezóne 2015-2016

Príloha č.9	Dohoda medzi mestom Košice a Správou ciest KSK o zabezpečení ZÚ ciest na hraniciach okresov v sezóne 2015-2016

Príloha č.10	Mapa zimnej údržby mesta Košice

I. ČASŤ

1.Úvodná časť

Jednou z najdôležitejších úloh správcov ciest je zabezpečenie činnosti zimnej údržby na prieťahoch ciest a mestských komunikáciách, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy počas zimného obdobia.

Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa príkazu generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest č. 27/1996 a v znení jeho neskorších doplnkov, ktoré zároveň vytvárajú organizačné a technické podmienky pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov aj pri veľmi sťažených klimatických podmienkach zimného obdobia a technických podmienok TP 08/2013 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pre samotnú organizáciu, materiálnu a technickú prípravu zimnej údržby, operatívnosť dispečerskej služby a pre jej vlastný výkon zohľadňujúci efektívne vynakladanie finančných prostriedkov je mestom Košice spracovaný tento „Operačný plán zimnej údržby na prieťahoch ciest II. a III. triedy miestnych komunikáciách kde premáva MHD a ostatných miestnych komunikáciách v meste Košice na obdobie zimnej sezóny 2015/2016", ktorý vychádza zo základných práv a povinností príslušných zákonných noriem.

Pri vypracovaní tohto Operačného plánu zimnej údržby sa vychádzalo z rozboru priebehu minulého obdobia zimnej sezóny 2014/2015, pričom v ňom boli zapracované jednotlivé pripomienky. Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie síl a prostriedkov pre bežné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky /kalamitné stavy/.

2. Základné pojmy:

Zimná údržba - súhrn riadiacich a výkonných činnosti, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií (verejných plôch) v zimnom období, t. j. odstraňovanie, resp. zmierňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimné obdobie - spravidla od 15.11. a končiace 31.03. nasledujúceho roka. V prípade potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok v období pred 15.11. a po 31.03. bude pohotovostná služba vykonávaná len so súhlasom správcu miestnych komunikácií - Magistrátu mesta Košice - oddelenie správy komunikácií.

Zjazdnosť miestnych komunikácií - stav komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Závady v zjazdnosti - zmeny spôsobené podmienkami a vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam.

Schodnosť komunikácií určených pre chodcov - je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov - sú obdobné závadám zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok schodnosti.

Zmierňovanie závad schodnosti - zahrňuje predovšetkým tieto činnosti:

a) posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi (vyžaduje sa súhlas príslušného orgánu) na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy,

b) pluhovanie frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev,

c) odvádzanie vody z topiaceho sa snehu z vozoviek.

Nezjazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosti vozovky, alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd.

Neprejazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku, neumožňujúcu prejazd, sa považuje aj snehová vrstva presahujúca 10 cm.

II. ČASŤ

3. Organizačná a teritoriálna pôsobnosť zabezpečenia zimnej údržby

Mesto Košice zabezpečuje výkon zimnej údržby prostredníctvom spoločnosti Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice na základe zmluvy o dielo č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20.07.2001 a to na prieťahoch ciest II. a III. triedy, miestnych komunikáciách kde premáva MHD vo všetkých mestských častiach a na ostatných miestnych komunikáciách v mestských častiach Sídlisko Ťahanovce, Dargovských hrdinov, Nad Jazerom, Sever, Staré mesto, Juh a Západ. Spoločnosť Kosit a.s. zimnú údržbu zabezpečuje na základe vlastného operačného plánu zimnej údržby, schváleného mestom Košice a na jej samotný výkon má zriadený dispečing zimnej údržby.

Mestské časti Sídlisko KVP, Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca a Džungľa vo svojom katastrálnom území vykonávajú zimnú údržbu sami a to na miestnych komunikáciách II. triedy, na ktorých nepremáva MHD, miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na účelových komunikáciách, ktorých správa patrí do pôsobnosti obcí.

Zimnú údržbu na prieťahoch ciest I. triedy cez mesto Košice a to na úsekoch Šaca - Pereš - Nižné Kapustníky - Južné Nábrežie - Prešovská - Zelený dvor, Prešovská - Sečovská a Južná trieda -Barca - Šebastovce v dĺžke 38,2 km a mimoúrovňové križovatky 10,740 km, ktoré od 01.01.2003 v zmysle uznesenia vlády SR 953/2000 prešli do vlastníctva štátu a správy Slovenskej správy ciest Bratislava, zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Košice, Magnezitárska 2, Košice (ďalej len NDS Košice), na základe vlastného operačného plánu zimnej údržby a na jej samotný výkon má zriadený dispečing zimnej údržby.

Dispečerskú a spravodajskú službu pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje dispečing referátu dopravy, Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A v Košiciach. Tento priamo riadi a usmerňuje činnosť dispečerov dispečingu spoločnosti Kosit a.s., v úzkej súčinnosti koordinuje výkon zimnej údržby aj s dispečingom NDS Košice, Magnezitárska č. 2, v Košiciach a dispečingom zimnej údržby Dopravného podniku mesta Košice a.s., Bardejovská ul. v Košiciach.

Spravodajskú službu vykonáva dispečing Referátu dopravy, Magistrátu mesta Košice nepretržite v období od vyhlásenia do ukončenia zimnej údržby Centrálnym dispečingom Slovenskej správy ciest v Bratislave, v dennej aj nočnej dobe, ako aj v dňoch pracovného pokoja a cez štátne sviatky.

V meste Košice sú aj ďalšie organizácie a subjekty, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu podľa vlastných plánov činností a to:

Dopravný podnik mesta Košice a.s., ul. Bardejovská 6, Košice, ktorý prostredníctvom vlastného dispečingu zabezpečuje zimnú údržbu električkových tratí a nástupných ostrovčekov električiek. Pri čistení nástupných ostrovčekov zabezpečuje odvoz snehu. Sneh sa nesmie zhadzovať na očistenú komunikáciu, alebo pri ostrovčekoch vytvárať val snehu. Na koľajovom telese, ktoré je na úrovni cestnej komunikácie zabezpečuje odhŕňanie snehu vo vzdialenosti 0,5 m od okrajov električkového telesa tak, aby sa nevytvoril snehový val na priľahlej komunikácii. V prípade vzniku snehových valov alebo znečistenia očistenej komunikácie snehom z ostrovčekov, zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady.

Správa mestskej zelene v Košiciach, ul. Rastislavova 79, Košice, ktorá prostredníctvom vlastných síl a prostriedkov zabezpečuje a zodpovedá za zimnú údržbu a schodnosť chodníkov a boli jej zverené do správy na území mesta Košice, okrem mestských častí Sídlisko KVP, Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa, ktoré si vo svojom katastrálnom území zabezpečujú zimnú údržbu sami.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, Košice, prostredníctvom vlastných síl a prostriedkov zabezpečuje zimnú údržbu a zodpovedá za závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré má zverené do správy a tieto sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou, alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Samotný výkon zimnej údržby zabezpečujú v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov aj nasledovné subjekty:

- Stavebné bytové družstvá Košice I. až IV.,

- spoločenstvá vlastníkov bytov,

- majitelia, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností,

ktoré v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 (druhá veta) citovaného cestného zákona zodpovedajú za závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničia s cestou, alebo miestnou komunikáciou. Tieto závady sú povinní bezodkladne odstraňovať pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Investori, resp. dodávateľské organizácie zabezpečujú výkon zimnej údržby na komunikáciách, ktoré nie sú skolaudované, alebo na ktorých sa prevádza výstavba.

4. Organizačné opatrenia a výkon zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby vychádza z organizačných opatrení pre tieto predpokladané zimné podmienky:

- Bežné podmienky

- I. stupeň kalamitnej situácie

- II. stupeň kalamitnej situácie

- Stav mimoriadnej situácie

a) Bežné podmienky

pri ktorom sa vykonáva zimná údržba ciest a táto je zabezpečená mechanizmami (v zmysle dohody o počtoch medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit a.s., viď. strana 20 a 21) podľa poradia dôležitosti. Tento stupeň vyhlasuje dispečing referátu dopravy, Magistrátu mesta Košice a to pri týchto zimných podmienkach:

- ak sa očakáva zvýšená zrážková činnosť, mrznúce mrholenie, mrznúci dážď, pri snežení so zosilneným vetrom (podľa meteorologickej predpovede), ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií,

- zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať, šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody z okolia alebo vody stojacej na vozovke a pod.

Rozdelenie mestských komunikácií podľa poradia dôležitosti v bežných podmienkach

Intravilán a extravilán mesta Košice je rozdelený do jednotlivých rajónov z dôvodu, že z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. Preto sú komunikácie, chodníky, parkoviská, schody, podchody a priechody rozdelené podľa poradia dôležitosti, stanoveného podľa kritérií s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby do troch poradí dôležitosti, ktoré sa vykonáva v nasledovnom poradí:

- poradie dôležitosti

prieťahy ciest II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD,

- poradie dôležitosti

ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy, chodníky, prístupové a obslužné komunikácie k zdravotníckym zariadeniam, chodníky v CMZ a hlavné prístupové chodníky k zastávkam MHD, ďalšie významné komunikácie podľa miestnych podmienok, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu do škôl, odvoz komunálneho odpadu a pod.

III.	poradie dôležitosti

miestne komunikácie IV. triedy - parkoviská

Pri  určovaní stupňa dôležitosti sa prihliada najmä na:

- intenzitu dopravy,

- vedenie trás verejnej hromadnej dopravy,

- dopravný význam komunikácie,

- stavebnému a technickému stavu komunikácie,

- územným a poveternostným podmienkam.

Pre zabezpečenie poradia dôležitosti podľa vyššie uvedených kritérií sa prihliadalo na potreby dopravy, zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby. Pre ich samotnú realizáciu v jednotlivých rajónoch sú spracované harmonogramy rajonizácie zimnej údržby poradia dôležitosti nasadzovania síl a prostriedkov, ktoré tvoria prílohu operačného plánu zimnej údržby.

Časové limity pre výkon zimnej údržby v bežných podmienkach

Limity sú stanovené v súlade so zmluvou, pričom časový limit posádok v pohotovosti na pracovisku pre začatie výkonov zimnej údržby na komunikáciách zaradených v I. poradí dôležitosti je do 30 minút od doby zistenia zhoršenia stavu zjazdnosti komunikácií. Časový limit pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch je najneskôr do 2 hodín od vydania pokynu dispečerom referátu dopravy, MMK. Časový limit na zabezpečenie prejazdnosti celej šírky komunikácie sa stanovuje do 8 hodín po napadaní snehu. Zjazdnosť na miestnych komunikáciách od začatia výkonu v II. poradí dôležitosti musí byť obnovená do 24 hodín a zjazdnosť na miestnych komunikáciách od začatia výkonu v III. poradí dôležitosti musí byť obnovená do 24 hodín. Kontrolu dodržiavania časových limitov vykonáva dispečing referátu dopravy, MMK, s prihliadnutím na vývoj poveternostných podmienok.

b) I. stupeň kalamitnej situácie

Ide o situáciu, pri ktorej sa vykonáva zimná údržba ciest v mimoriadnych poveternostných podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií mechanizmami (v zmysle dohody o počtoch medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit a.s.) v poradí a v časových limitoch stanovených pre bežné podmienky. Pri vyhlásení tohto stupňa sa aktivizuje všetka dodávateľmi dostupná mechanizácia a pracovné sily, pričom sa údržba zabezpečuje operatívne, podľa potreby a konkrétnej situácie (bez zohľadnenia dôležitosti a poradia určeného v harmonograme rajonizácie prílohy operačného plánu). Tento stupeň vyhlasuje a zároveň preberá riadenie zimnej údržby riaditeľ Magistrátu mesta Košice, alebo ním poverená osoba a to pri týchto zimných podmienkach:

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm tvoriacu prekážku pre jednotlivé motorové vozidlá a nemotorové vozidlá alebo pre osobné motorové vozidlá v stúpaniach,

- zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,

- pretrvávajúcej šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich závady v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.

c) II. stupeň kalamitnej situácie

Ide o situáciu, keď zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť, ani plným nasadením mechanizmami (v zmysle dohody o počtoch medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit a.s.) a ani zmluvnými mechanizmami v poradí a v časových limitoch stanovených pre podmienky I. stupňa. Pri vyhlásení tohto stupňa sa aktivizuje všetka dodávateľmi dostupná mechanizácia a pracovné sily, pričom sa údržba zabezpečuje operatívne, podľa potreby a konkrétnej situácie (bez zohľadnenia dôležitosti a poradia určeného v harmonograme rajonizácie prílohy operačného plánu). Tento II. stupeň (kalamitnej situácie) vyhlasuje primátor na návrh štábu zimnej údržby a zároveň preberá jeho riadenie, alebo ním poverená osoba a to pri týchto zimných podmienkach:

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu, tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá,

- zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy,

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre, vytvárajúcom na celom území mesta, prípadne na väčšom území záveje, alebo súvislé snehové jazyky na komunikáciách, znemožňujúce prejazdnosť komunikácií pre iné než špeciálne vozidlá, prípadne vytvárajúce prekážky, ktoré nemožno bežne obchádzať.

Postup pri vyhlásení druhého stupňa kalamitnej situácie (Príloha č. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e)

Na základe odporučenia štábu zimnej údržby, zvolá primátor mesta krízový štáb mesta, na ktorom vyhlási II. stupeň kalamitnej situácie v meste, čo službukonajúci dispečer zaznamená do denníka zimnej údržby a zároveň sa posilní výkon dispečerskej služby o ďalšieho dispečera nepretržite. Na základe tohto záznamu vypíše nasledovné prílohy :

č. 2a - príkaz primátora mesta na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti na základe II. stupňa kalamitnej situácie pre mestské podniky, ktorý dá neodkladne podpísať primátorovi mesta.

č. 2b - ak primátor mesta zváži potrebu vyhlásenia II. stupňa kalamitnej situácie zverejniť v médiách, vypíše prílohu 2b a zabezpečí cez tlačového tajomníka mesta zverejnenie tejto výzvy v médiách.

Podá informáciu o vyhlásení II. stupňa kalamitnej situácie koordinačnému stredisku IZS - integrovanému záchrannému systému tel. číslo 112.

Vyhlásenie II. stupňa kalamitnej situácie a postup prác sa vykonáva v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

d) Stav mimoriadnej situácie

Mimoriadnu situáciu v meste Košice vyhlasuje primátor mesta na základe odporučenia krízového štábu mesta Košice. Vyhlásenie mimoriadnej situácie a postup prác sa riadi podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. sa pre účely plánu zimnej údržby živelnou pohromou rozumejú následky víchrice, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená.

Táto skutočnosť musí byť zaznamenaná službu konajúcim dispečerom do denníka zimnej údržby a zároveň sa posilní výkon dispečerskej služby o ďalšieho dispečera nepretržite. Na základe tohto záznamu dispečer vypíše nasledovné prílohy :

č. 3a - vyhlásenie mimoriadnej situácie

č. 3b - vyhlásenie o mimoriadnej situácii pre médiá

č. 3c - hlásenie o mimoriadnej situácii pre Okresný úrad Košice

č. 3d - príkaz primátora mesta na vykonanie záchranných prác

č. 3e - informáciu o stave a priebehu záchranných prác pre Okresný úrad Košice.

Po ukončení mimoriadnej situácie

č. 2c - odvolanie trvania II. stupňa kalamitnej situácie.

č. 3f — odvolanie síl a prostriedkov pre záchranné práce

č. 3g - odvolanie mimoriadnej situácie pre médiá.

Subjekty zabezpečujúce zjazdnosť na miestnych komunikáciách v meste Košice plnia úlohy podľa požiadaviek krízového štábu mesta Košice, alebo krízového štábu Okresného úradu Košice.

Úlohou štábu zimnej údržby

Je operatívne riadiť údržbu na miestach, kde dochádza k vážnym problémom v premávke na pozemných komunikáciách v meste Košice, v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie. Štáb zimnej údržby vyhlasuje, ak si to vyžaduje situácia, najmä pri vážnych problémoch v premávke na komunikáciách, pracovné povinnosti, nasadenie techniky a pracovných síl mestských podnikov a organizácií, stavebných organizácií a firiem s pôsobnosťou na území mesta nielen zmluvne dohodnutých.

5. Organizácia dispečerskej služby

Centrálny dispečing Referátu dopravy - Magistrátu mesta Košice:

Organizáciu dispečerskej služby pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje centrálny dispečing referátu dopravy - Magistrátu mesta Košice (ďalej len referát dopravy MMK), Trieda SNP 48/A, Košice. Dispečer centrálneho dispečingu priamo riadi a usmerňuje činnosť dispečerov dispečingu spoločnosti Kosit a.s. určených v zmluve, v úzkej súčinnosti koordinuje výkon zimnej údržby aj s dispečingom NDS a.s., Magnezitárska č. 2, Košice a dispečingom zimnej údržby Dopravného podniku mesta Košice a.s., Bardejovská ul. v Košiciach. Spolupracuje s operačným strediskom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Mestskej polície Košice.

Dispečingy zimnej údržby

Dispečing referátu dopravy MMK

ul. Trieda SNP 48/A, Košice

t. č.:	16 126, 6419 736

mobil:	0903 602 383

Dispečing spoločnosti KOS1T a.s.

ul. Rastislavova 98, Košice

t. č.:	727 07 81

mobil:	0907 548 620

e-mail:	dispcistota@Kosit-as.sk

Dispečing Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.

Správa a údržba rýchlostných ciest Košice

ul. Magnezitárska 2, Košice

t. č.:	636 73 83, 600 55 15

mobil:	0914 777 974

Dispečer referátu dopravy MMK pri svojom výkone činnosti je podriadený primátorovi mesta Košice, námestníkom primátora, riaditeľovi Magistrátu mesta Košice (ďalej len MMK) a vedúcemu referátu dopravy MMK.

Okrem všeobecných práv a povinností vyplývajúcich zo zákonníka práce, pracovnej zmluvy, dopravno-prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť závodnej dopravy v súlade s operačným plánom zimnej údržby plní dispečer najmä tieto úlohy, organizačné a technické podmienky:

- Pri nástupe do zmeny je povinný informovať sa u pracovníkov odovzdávajúcich službu o situácii v zjazdnosti na zverených komunikáciách a o vývoji počasia a prognóze na nasledujúce obdobie. Ďalej je povinný oboznámiť sa s úlohami, ktoré je potrebné zabezpečovať v rámci predchádzajúcich pokynov a inštrukciami uloženými kompetentnými osobami. Oboznámiť sa s priebehom predchádzajúcej služby zo záznamov v knihe dispečera najmä na informácie, pokyny, inštrukcie ako aj upozornenia týkajúce sa počasia, mimoriadnych udalostí, dopravných nehôd, výstrah o zmene počasia vrátane informácií od občanov.

- Zodpovedá za operatívnosť, rýchlosť a efektívnosť nasadenia a presune síl a prostriedkov, zároveň koordinuje súčinnosť dispečerskej služby medzi jednotlivými subjektmi (Kosit a.s. a DPMK a.s.) podieľajúcimi sa na vlastnom výkone zimnej údržby v meste Košice, pri zabezpečovaní zjazdnosti komunikácií a schodnosti chodníkov v súlade s operačným plánom zimnej údržby.

- Pravidelne sleduje vývoj a prognózu vývoja poveternostných podmienok hlavne prognózy a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu, v rozhlase a televízií. O vývoji nebezpečných poveternostných javov (výstrah), bezodkladne informuje svojich nadriadených.

- Pri riadení a koordinácii výkonu zimnej údržby berie do úvahy požiadavky Policajného zboru, dispečingov Kosit a.s., DPMK a.s., účastníkov cestnej premávky a tieto vyhodnocuje a rieši.

- Podľa vývoja poveternostných podmienok nariaďuje, prostredníctvom dispečingu spoločnosti Kosit a.s., opatrenia posádkam mechanizmov zimnej údržby a priamo na mieste, resp. prostredníctvom poverených pracovníkov kontroluje ich plnenie.

- Na základe požiadavky vyšetrujúceho orgánu dopravnej polície sa zúčastňuje pri dokumentovaní dopravných nehôd, pričom výsledok vyšetrovania dopravnej nehody oznámi vedúcemu oddelenia a dispečerovi spoločnosti Kosit a.s. a predpísaným spôsobom zaznamená v denníku zimnej údržby.

- Spracováva hlásenie o stave zjazdnosti ciest - spravodajská služba, ktorú vykonáva nepretržite v období od začiatku až do ukončenia zimnej údržby, v dennej aj nočnej dobe, ako aj v dňoch pracovného pokoja a cez štátne sviatky.

- Zaznamenáva všetky hlásenia, meškanie a vynechanie spojov MHD a spojov Eurobus a.s. zapríčinené nezjazdnosťou komunikácií v meste Košice, ako aj všetky ďalšie zistenia, informácie, pripomienky, požiadavky, sťažnosti a iné skutočnosti podľa zásad pre vedenie denníka zimnej údržby a tieto problémy a nedostatky operatívne podľa dôležitosti rieši.

- Počas služby je nepretržite dosiahnuteľný rádiostanicou, telefónom alebo mobilným telefónom.

- Kontroluje stav zásob na skládke posypového materiálu.

- Podľa skutočných poveternostných podmienok, alebo na základe zisteného stavu komunikácií a chodníkov vykonanou kontrolnou činnosťou nariaďuje dispečerovi spoločnosti Kosit a.s. vyslanie mechanizmov a posádok na zabezpečenie zjazdnosti podľa operačného plánu zimnej údržby.

- Počas zabezpečovania zjazdnosti vyžaduje od dispečerov (Kosit a.s. a DPMK a.s.) hlásenia priebehu výkonu zimnej údržby, ktoré zaznamenáva do dispečerského denníka.

- V rámci vývoja poveternostných podmienok, nariaďuje dispečerovi dispečingu Kosit a.s. o doplňovanie vlastných a zmluvne dohodnutých síl a prostriedkov (mechanizmov a posádok) na základe vyhláseného stupňa zimných podmienok.

- Zabezpečuje prostredníctvom dispečingu spoločnosti Kosit a.s. odvoz snehu, a túto činnosť priamo alebo prostredníctvom povereného pracovníka kontroluje a usmerňuje v súlade s operačným plánom zimnej údržby.

- Riadi, koordinuje a kontroluje priebeh vykonávania náhradných prác (zametačov) mimo riadnej pracovnej doby.

6. Vedenie denníka dispečera zimnej údržby

Denníky zimnej údržby vedie službukonajúci centrálny dispečer. Do denníka sa zaznamenávajú dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zimnej služby. Za vedenie denníka a správnosť zapísaných údajov zodpovedajú pracovníci, čo pri odovzdaní služby potvrdzujú svojím podpisom. Kontrolu vedenia denníka vykonávajú riaditeľ Magistrátu mesta Košice, vedúci referátu dopravy MMK. Vykonávanie kontroly vedenia denníka potvrdzujú zápisom do denníka. Do denníka môžu okrem týchto osôb vykonávať záznamy kontrolné orgány (cestný správny orgán).

Denník je úradným dokladom a majetkom orgánu alebo organizácie, ktorá ho vydala. Denník musí byť riadne evidovaný. Do denníku dispečera zimnej údržby komunikácií v organizáciách zabezpečujúcich zimnú údržbu sa zaznamenáva:

- Základné údaje

- prevzatie služby (podpisom),

- deň, hodina nástupu do služby a meno a priezvisko pracovníka nastupujúceho do služby (tieto údaje sa uvádzajú v prvom riadku, ktorý sa podčiarkne),

- Ďalšie údaje

- sa zapisujú v časovom slede, pričom prvým údajom zápisu je čas v hodinách a minútach.

- Do denníka sa ďalej zaznamenávajú tieto údaje

- dôležité skutočnosti, s ktorými sa oboznámil pri preberaní služby a ktoré nie sú zaznamenané v predchádzajúcom uzavretom zázname, najmä opatrenia, ktoré treba kontrolovať, alebo ktoré do prebratia služby neboli splnené,

- zmeny stavu počasia (jasno, zamračené, dážď, sneženie) jeho intenzitu meraná vo výške 0.5cm až 5cm od terénu, smer a silu vetra. Ak nedochádza k zmenám počasia zaznamenáva stavu zjazdnosti, zaznamenáva tieto údaje chronologicky každé 2 hodiny,

- zmenu stavu zjazdnosti komunikácií (vozovky suché, vlhké, mokré s najvyššou hrúbkou snehovej vrstvy, výskyt poľadovice a pod.), ak nedochádza k zmenám, zaznamenáva stav každé 2 hodiny,

- všetky obdŕžané informácie, pokyny a inštrukcie, ako aj upozornenia týkajúce sa zjazdnosti od dispečingu KOS1T a.s., DPMK a.s. dispečerov Eurobus a.s., orgánov polície, a ostatných účastníkov cestnej premávky,

- zvláštne pokyny a inštrukcie vydané pri riadení zimnej údržby,

- výsledky kontroly zjazdnosti,

- poruchy mechanizmov,

- mimoriadne udalosti a nehody s uvedením času, miesta, zúčastnených osôb na šetrení, účastníkov nehody, prípadne svedkov a výsledok šetrenia,

- odporúčania ďalšieho postupu pre striedajúceho pracovníka,

- denník sa uzatvára podpisom odovzdávajúceho a preberajúceho dispečera.

Opravy záznamov v denníku možno vykonať len v dobe konania služby osobou, ktorá denník vedie, alebo ktorá v tejto dobe zaznamenala do denníka záznam o kontrole. Oprava sa vykonáva podčiarknutím a označením zmeny s vysvetlivkou na spodnom okraji listu, ktorú podpíše oprávnená osoba. Iné opravy a dopisovanie do uzavretého1, záznamu sú neprípustné.

Ďalšie mimoriadne požiadavky a pripomienky iných zainteresovaných orgánov a organizácií mimo rámec operačného plánu bude dispečer evidovať a riešiť sám alebo po dohode s vedúcim referátu dopravy mesta Košice, alebo jeho zástupcom s prihliadnutím na poveternostné podmienky a kapacity.

7. Technológie výkonu zimnej údržby komunikácií

Všeobecné zásady

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

- zmierňovaním šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačenej snehovej vrstvy posypom,

- odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy odpluhovaním alebo rozmrazovaním.

Posyp komunikácií s ich súčasným pluhovaním

Posyp komunikácií s ich súčasným pluhovaním sa vykonáva v prípade, ak sa na komunikáciách pri ich posype začína vytvárať vrstva čerstvo napadnutého snehu (náhla zmena počasia - výdatné zrážky), ktorá bráni rýchlemu a účinnému pôsobeniu posypového materiálu. Počas posypu komunikácií tento výkon práce je vodič povinný použiť i bez predchádzajúceho pokynu dispečera.

Posyp komunikácií

Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom zabezpečenia zjazdnosti komunikácia nariaďuje ho dispečer referátu dopravy MMK prostredníctvom dispečingu spoločnosti Kosit a.s. s tým, že bude zabezpečená zjazdnosť komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch, a to najneskôr do 2 hodín od vydania pokynu. Účinnosť posypu komunikácií závisí od dodržania správnej dávky posypového materiálu, šírky posypového pruhu a od druhu - kvality materiálu.

Z hľadiska spotreby chemických posypových materiálov sa používajú dva druhy posypov:

- preventívny posyp		- spotreba max. do 20g/m2 (0,02kg/m2)

- likvidačný posyp		- spotreba max. do 40g/m2 (0,04kg/m2)

Chemickými posypovými materiálmi je zakázané posýpať železničné priecestie a úsek min. 25 m pred a 25 m za železničným priecestím.

Z hľadiska spotreby inertného posypového materiálu sú dovolené nasledovné dávky

- rovinné úseky						 70 – 100g/m2

- zľadovatené rovinné úseky					100 - 150g/m2

- stúpania – klesania						150 - 250g/m2

- zľadovatené stúpania - klesania				250 - 400g/m2

- maximálna posypová dávka je				         500g/m2

O tom, aký druh posypu bude vykonaný rozhoduje službukonajúci dispečer referátu dopravy MMK a musí byť obsiahnutý v zadaní výkonu prác. Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu, pri vrstve ujazdeného snehu, pri poľadovici, prednostne na komunikáciách a chodníkoch v kopcoch, križovatkách a zvlášť nebezpečných úsekoch v poradí podľa stupňa dôležitosti. Ako inertný materiál sa bude podľa poveternostných podmienok používať hlavne drva frakcie 4 - 8 mm, ako chemický materiál priemyselná soľ. Centrálna skládka posypového materiálu sa nachádza v spoločnosti Kosit a.s. na ulici Pri bitúnku. Nakladanie posypového materiálu sa zabezpečuje nakladačom. Pohotovostné skládky posypového materiálu budú zriadené podľa harmonogramu.

Šírka posypaného pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m.

Komunikácie so šírkou do 7 m sa posýpajú v jednom pruhu širokom 3 až 5m v strede vozovky.

Pri šírke komunikácie 7 až 10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2 - 3 m.

Pri šírke komunikácie nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž osi vozovky.

Nastavenie sypača na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku. Pri viacpruhových jednosmerných dopravných pásoch diaľnic a rýchlostných komunikácií sa posyp vykonáva súčasne v hlavnom jazdnom pruhu ako i v pruhu pre predbiehanie (rovnako v prípade oneskorenia posypu) tak, aby približne 2/3 šírky posypaného pásu boli na hlavnom jazdnom pruhu a 1/3 na pruhu pre predbiehanie.

Obmedzenie alebo úplné vylúčenie premávky

Pri zabezpečovaní zjazdnosti zvlášť nebezpečných úsekov, alebo v prípade inej naliehavej kalamitnej potreby, môže správca komunikácie po dohode s dopravnou políciou (podľa dohody o spolupráci) obmedziť, alebo úplne vylúčiť premávku na komunikáciách na čas potrebný pre uvoľnenie a údržbu takéhoto úseku. Zriadenie potrebných odstavných plôch pre predpokladané zastavenie premávky určí správca komunikácie.

Ostatný režim zimnej údržby komunikácií

- Pri podozrení na nepriaznivé počasie sa vykonáva preventívny posyp spravidla v čase od 03,30 hod. resp. podľa vývoja poveternostných podmienok v úsekoch rajónu č. 1A - mosty.

- Priority v kritickom režime zimnej údržby sa vykonávajú v poradí:

- klesania a stúpania na trasách MHD a prieťahoch štátnych ciest,

- vjazdy a výjazdy z križovatiek,

- mostné objekty.

Priority v jednotlivých rajónoch zimnej údržby stanoví dispečer na základe hlásenia pohyblivého dispečera.

Iné režimy zimnej údržby

Zimná údržba na uliciach Hlavná, Alžbetina a Mlynská v CMZ (cyklistický chodník a porfírová dlažba) sa vykonáva postrekom ekologickou rozmrazovacou kvapalinou.

Príprava na náhly odmäk

V čase, keď sa môže očakávať odmäk, dispečer referátu dopravy v súčinnosti so zmluvným dodávateľom prác (čistenie dažďových vpustí) zabezpečí opatrenia pre odstránenie vody z topiaceho sa snehu na cestách. Je to dôležité najmä na vonkajších stranách obrubníkov, aby voda z topiaceho sa snehu nemala možnosť tiecť na cestu. príp. zamrznúť. Najúčinnejšie je odstránenie snehu z vonkajšej strany oblúka. Kanalizačné vpuste je treba uvoľniť odstránením snehu, prípadne obsekať, rozpustiť sneh na mreži a uvoľniť odtok pozdĺž obrubníka.

V postranných snehových valoch treba zriadiť na vhodných miestach zárezy pre odvádzanie vody z topiaceho sa snehu, najskôr na najnižších bodoch cesty, postupným doplnením aj na ďalších vhodných miestach podľa sklonu cesty.

Odpratávanie snehu na parkoviskách

Ak je na parkovisku nízka vrstva snehu, dispečer správy komunikácii zabezpečí potrebné mechanizmy, ktoré začnú zhrňovať sneh najskôr na väčšie kopy pomocou pluhov alebo snehových radlíc. Keď je snehová vrstva vysoká, treba sneh odpratávať pomocou nakladačov, pokiaľ možno mimo parkoviska na trávnaté plochy.

Ručné čistenie

Ručné čistenie sa vykonáva postupne podľa poradia dôležitosti a operatívne o ňom rozhoduje dispečer referátu dopravy MMK:

- poradie dôležitosť - schody, autobusové zastávky MHD

- poradie dôležitosť - priechody a ostrovčeky na križovatkách, chodníky.

Na priechodoch pre chodcov sa sneh odstraňuje a posypuje ručne. Priechody sa čistia len pri krajniciach a to kôpkovaním do šírky 1,5m.

DPMK a.s. vykonáva ručné a strojné čistenie nástupných ostrovčekov električiek, v prípade potreby zabezpečuje z ostrovčekov aj odvoz snehu.

Zabezpečenie údržby schodov

Odstránenie snehu a posyp schodov sa robí v šírke 1,5 m.

Údržba mostov

V prípade napadnutého sneh na mosty, tento sa odstraňuje v celkovej šírke komunikácie a chodníkov a v celej dĺžke mostnej konštrukcie. Dôvodom tejto, potreby je zabrániť preťaženiu mostných konštrukcií narastaním snehovej alebo ľadovej vrstvy.

Udržiavané mosty:

1. MK		most cez Hornád – Ľavobrežná

2. II/547	most cez ŽSR na Hlinkovej ulici

3. II/547	most cez Hornád na Hlinkovej ulici

4. II/552	most cez Hornád v Krásnej nad Hornádom

5. MK		most cez Hornád na Rampovej ulici

6. MK		most cez strž na Tr. L. Svobodu

7. MK		most cez. potok na Tr. KVP

8. MK		most cez Hornád v Ťahanovciach

9. MK	nadjazd nad Prešovskou cestou v smere Tr. Ľ. Svobodu – Hlinková

10. MK	nadjazd na SC I/68 v smere od Americkej triedy (výmena s SSC)

11. MK	Trieda KVP

12. MK	nadjazd Moskovská trieda

13. MK	Južné nábrežie - nadjazd do MČ Vyšné Opátske

14. II/547	most cez Čermeľský potok pri štadióne Lokomotívy

15. II/547	most cez Čermeľský potok pri reštaurácii Baránok

16. II/547	most cez Čermeľský potok pri Alpínke

Zimnú údržbu mostov na prieťahoch ciest I. triedy cez mesto Košice na úsekoch Šaca - Pereš - Nižné Kapustníky - Južné Nábrežie - Prešovská -Zelený dvor, Prešovská - Sečovská a Južná trieda -Barca - Šebastovce, zabezpečuje NDS Košice a vykonávajú na základe vlastného operačného plánu zimnej údržby.

Odvoz snehu

Pokyn pre začatie prác na odvoz a likvidáciu snehu vydá štáb zimnej údržby. Taktiež rozhodne o poradí dôležitosti, rozsahu prác a určí kontrolu postupu prác. Nakládka a odvoz snehu sa vykoná dostupnou technikou -nakladače, nákladné vozidlá. Naložený sneh sa odváža na určené snehové skládky:

- Plocha nad Ťahanovským mostom - medzihrádzový priestor na pravej strane toku rieky Hornád.

Zoznam križovatiek na dočisťovanie a odvoz snehu:

- Námestie Osloboditeľov - Hlavná - Južná trieda

- Hlavná - Bačíkova - Továrenská

- Námestie Medzinárodného maratónu mieru

- Komenského - Watsonova - Hlinková

- Komenského - Čermeľská - Kostolianska

- Komenského - Letná

- Komenského - Strojárenská

- Národná trieda - Hlinková (OD Mier)

- Hlinková – Vodárenská

- Národná trieda - Slovenskej jednoty – Gorkého

- Gorkého - Hviezdoslavova - Továrenská - Masarykova

- Staničné námestie (predstaničný priestor)

- Palackého - Jantárová - Senný trh

- Štúrova - Moyzesova – Rastislavova

- Moyzesova - Šrobárova - Alžbetina

- Štúrova - Kuzmányho – Žižkova

- Kuzmányho - Vojenská

- Kuzmányho - Hviezdoslavova - Csl. armády

- Hviezdoslavova - Moyzesova

- Moyzesova - Poštová

- Festivalové námestie

- Čsl. armády – Zimná

- Zimná - Boženy Nemcovej

- Tr. SNP - Ondavská – Ipeľská

- Tr. SNP – Toryská

- Tr. SNP – Bardejovská

- Tr. SNP - Moldavská – Alejová

- Južná trieda - Jantárová – Rastislavova

- Rastislavova – Gemerská

- Gemerská – Alejová

- Alejová – Rastislavova

- Americká trieda - Európska trieda

- Otočka MHD - Lingov

- Námestie oceliarov – Šaca

Mimo križovatiek sa v prípade potreby bude sneh odvážať z nasledovných miestnych komunikácií:

- Palackého - od križovatky Jantárová po prvý podjazd, vrátane

- Moyzesova - celá východná strana

- Národná trieda - od Národného námestia po OC Beta, obojstranne

- Slovenskej jednoty- od Národného námestia po most cez Mlynský náhon, severná strana

- Watsonova - od Komenského po Mánesovu ul., pravá strana

- Hviezdoslavova - úsek od nám. MMM, pravá strana, smer Čsl. armády

- Čsl. armády - pravá strana od MÚ Staré Mesto, smer Zimná

- Zimná - od križovatky Čsl. armády po Jilemnického, obojstranne

- Továrenská - obojstranne

- Bottova

- Rooseweltova

- Poštová

- Alžbetina

- Mäsiarska

- Kováčska

- Bočná

- Zbrojničná

- Komenského od námestia MMM po Garbiarsku - obojstranne

- Hlavná ulica

- ďalšie úseky v závislosti od dopravno - bezpečnostnej situácie

Snehové ploty

Podľa doterajších poznatkov z. obdobia predchádzajúceho výkonu zimnej údržby sa snehové ploty budú umiestňovať na týchto úsekoch ciest :

1. II/552		Košice - Krásna nad Hornádom - Vyšná Hutka

2. III/547043		Kavečany – ZOO

3. II/548		Pereš - Malá Ida

4. III/050191		Cesta na letisko

5. III/050190		odbočka do Poľova

6. III/050196		Zdoba

7. III/068021		Barca - Valaliky

Náhradné práce:

V období priaznivého počasia, hlavne v pracovnej dobe a podľa druhu prác i mimo nej, pracovníci zimnej údržby budú vykonávať náhradné práce. O realizácií náhradných prác mimo pravidelných harmonogramov čistenia rozhodne zodpovedný pracovník referátu dopravy MMK a informuje o tom dispečera referátu dopravy MMK.

Umiestnenie pracovníkov pohotovostných čiat

Mechanizmy, stroje a pohotovostné čaty pracovníkov sa nachádzajú v objektoch spoločnosti Kosit a.s. ul. Rastislavova 98 v Košiciach, resp. v objekte Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest, Magnezitárska č.2 v Košiciach.

Zásady vyhlasovania pohotovosti zimnej údržby (na pracovisku, domácej pohotovosti)

Domáca pohotovosť a pohotovosť na pracovisku sa riadi:

a) v zmysle dohody medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit a.s. sa pohotovosť nevyhlasuje, je špecifikovaná v dohode o pohotovosti mechanizmov:

Pre zabezpečenie rýchleho a účinného zásahu, sa mesto Košice so spoločnosťou Kosit a.s. Košice dohodlo na 24 hodinovej platenej  pohotovosti mechanizmov a posádok na pracovisku nasledovne:

Pohotovosť mechanizmov:						Tab. č. 1

| Obdobie |  | Sypač | Malý mechanizmus * | Nakladač | Snehová fréza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.-15.11. |  | 2 |  | 1 |  |
| 16.11.-30.11. |  | 8 | 2 | 1 |  |
| 1.12.-28.2. |  | 16 | 12 | 1 |  |
| 1.3.-15.3. |  | 8 | 2 | 1 |  |
| 16.3.-31.3. |  | 2 |  | 1 |  |

* malý mechanizmus = multicar, traktor, malý nakladač UNC

** 2 ks malých mechanizmov (traktor) sú alternatívou za veľký sypač pri zásahoch ZU

Pohotovosť posádok mechanizmov:					Tab. č. 2

| Obdobie |  | Pohotovosť na pracovisku | Domáca pohotovosť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | denná smena | nočná smena | denná smena nočná smena |
| 1.11.-15.11. |  | 3 | 3 |  |  |
| 16.11.-30.11. |  | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 1.12.-28.2. |  | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 1.3.-15.3. |  | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 16.3.-31.3. |  | 3 | 3 |  |  |

Zoznam mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu:

Tab. č. 3

|  | Vlastné | Dodávatelia |
| --- | --- | --- |
| Druh mechanizmov | Počet ks | Počet ks |
| Sypač s radlicou a nadstavbou nad 3 m3 | 14 |  |
| Malý mechanizmus- Posypové vozidlo Multicar s radlicou, 1 ks s frézou | 3 |  |
| Malý mechanizmus-Traktor s radlicou, s rozmetadlom | 3 | 3 |
| Nakladač na posypový materiál | 1 |  |
| Nakladač | 1 | 5 |
| Vyklápacie vozidlo na odvoz snehu |  | 5 |

Počty ručne čistiacich pracovníkov zimnej údržby:

Tab. č. 4

| Obdobie | Počet pracovníkov | Prac.smena od-do | Dni v týždni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11.-30.11. | 14 | 6,00 - 18,00 | Po - Ne |
| 1.12.-28.2. | 25 | 6,00 - 18,00 | Po - Ne |
| 1.3.-31.3. | 25 | 6,00 - 18,00 | Po - Ne |

b) Pohotovosť pre ďalšie mechanizmy podľa vývoja počasia:

- v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 06:00 – 14:00 hod. minimálne 2 hodiny pred začatím pohotovosti,

-v pracovných dňoch mimo pracovnej doby po 14:00 hod. minimálne 8 hodín pred začatím pohotovosti,

- v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky) minimálne 24 hodín pred začatím pohotovosti.

Pohotovosť posádok a mechanizmov končí, pri výjazde vozidla z areálu spoločnosti Kosit a.s. na Rastislavovej ulici v Košiciach po vyhlásení výkonu zimnej údržby a pokračuje po skončení výkonu a príjazde vozidla do areálu.

Výkon zimnej údržby začína výjazdom vozidiel a posádok z areálu spoločnosti KOS1T a.s. na Rastislavovej ulici v Košiciach a končí príjazdom vozidiel do reálu.

Zoznam mechanizmov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. SSÚR, zabezpečujúcich zimnú údržbu

| Druh mechanizmov | Počet |
| --- | --- |
|  |  | ks |
| Posypové vozidlo s pluhom |  |
| a nadstavbou na | d 3 m3 | 10 |
| Traktors radlicou | 2 |
| Snehová fréza |  | 2 |
| Nakladač na posypový materiál | 2 |
| Gréder |  | 1 |

8. Kontrola zjazdnosti komunikácií

Kontrolu zjazdnosti komunikácií vykonáva dispečer referátu dopravy MMK osobnou obhliadkou v celom intraviláne a extraviláne mesta Košice tak, aby mal dostatočný prehľad o stave miestnych komunikácií a ich počet závisí od aktuálneho vývoja poveternostných podmienok a od geografických zvláštností územia.

Kontroly zjazdnosti sa vykonávajú najmä v dennej dobe od 13:00 do 15:00 hodiny a v nočnej dobe od 01:00 do 03:00 hodiny. Od kontroly možno výnimočne upustiť v prípade, ak je počasie suché, ustálené, teplota neklesne pod +50C a keď súčasne v obvode nie sú oblasti s rozdielnymi stavmi počasia. Ďalšie kontroly zjazdnosti komunikácií v meste Košice zabezpečuje dispečer a samotní vodiči DPMK a.s. a dispečer spoločnosti KOS1T a.s. Záznamy o vykonaných kontrolách urobí dispečer do denníka zimnej údržby.

9. Dopravné nehody

V prípade, že dôjde k dopravnej nehode podliehajúcej oznamovacej povinnosti účastníkov cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň ide o prípad možného zavinenia dopravnej nehody nedostatočným výkonom zimnej údržby, je povinnosťou vyšetrovacieho orgánu Policajného zboru prizvať dispečera referátu dopravy MMK. Pri posudzovaní miery zavinenia organizáciou vykonávajúcou zimnú údržbu sa vychádza z povinností organizácie, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o dielo č. 2001/00337/IZM/42, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

Výsledok vyšetrovania dopravnej nehody dispečer referátu dopravy MMK oznámi vedúcemu referátu dopravy MMK a dispečerovi spoločnosti Kosit a.s. a predpísaným spôsobom zaznamená v denníku zimnej údržby.

10. Rajonizácia zimnej údržby

Sumarizácia dĺžky strojne čistených úsekov, ktoré zabezpečuje mesto Košice zo svojho rozpočtu:

Strojne čistené úseky

| Druh komunikácie | Dĺžka (m) | Prac. dĺžka (m), plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. mosty | 3 800 | 12 700 m |
| 2. štátne cesty (trasy MHD) | 166 750 | 421 300 m |
| 3. ostatné komunikácie | 142 765 | 287 256 m |
| 4. chodníky | 122 451 | 290 338 m |
| 5. parkoviská |  | 47 478 m2 |

Ručne čistené plochy

| Druh čistenej plochy | Plocha (m2) |
| --- | --- |
| 1. podchody | 660 |
| 2. schody | 11 963 |
| 3. chodníky | 8 769 n |
| 4. prechody a ostrovčeky na križovatkách | 4 767 |
| 5. zastávky MHD a priľahlé chodníky | 23 410 |

Sumarizácia plošného čistenia organizácií mesta Košice, ktoré sa riadia vlastným operačným plánom zimnej údržby:

DPMK, a.s.

- čistenie električkových tratí:					149 805,-m2

- čistenie nástupných ostrovčekov: 					  18 180,-m2

Bytový podnik mesta Košice

- čistenie chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti			    1 751,5m2

Správa mestskej zelene

- čistenie chodníkov a ciest, zverené do správy			    5475,-m2

Štátne cesty v okrese Košice mesto v km:

| 1. triedy | 36,648 |
| --- | --- |
| mimoúrovňové križovatky | 10,740 |
| Spolu : | 47,388 |

11. Záverečné ustanovenia

Za zimnú údržbu v sezóne 2015/2016 je zodpovedný primátor mesta Košice.

Operačný plán zimnej údržby mesta Košice je riadiacou organizačnou normou a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Košiciach, dňa ................................

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor

MESTO KOŠICE	             Príloha č. 2a

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

PRÍKAZ č. .......

primátora mesta

na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti

Dátum :	Čas :

V súvislosti s hrozbou vzniku alebo so vznikom mimoriadnej udalosti dňa ................... o ..... hodine v ..................... zapríčinenej .................................................................................... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ........... atď.) bolo usmrtených ....... osôb, zranených ....... osôb a ďalších ....... osôb je ohrozených. Bolo narušené .................................................................................................. (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.) Štatutárni zástupcovia dotknutých právnických osôb a fyzických osôb vykonali nasledovné opatrenia:

.....................................................….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z doterajšieho priebehu vývoja situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti – zimná kalamita sa dá predpokladať, že následky budú pôsobiť približne do …………................... .

Vzhľadom na doterajší priebeh vývoja situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti – zimná kalamita, podľa § 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, v spojitosti s § 15 ods. 1, písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydávam pre ............................................................ ....................................................................................................................................................... ( uviesť funkciu štatutára právnickej osoby a fyzickej osoby s presnou identifikáciou - názov, adresa)

príkaz na uvedenie ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   (uviesť, ktoré sily a prostriedky)  do pohotovosti dňa ................................. do ............... hod. v priestore .....................................................................................................................................

Materiálno - technické zabezpečenie:

Pri realizácii príkazu postupujte hospodárne a účelne. Technické a

List č. 2 k prílohe 2a

organizačné otázky príkazu riešte s dispečingom Referátu dopravy mesta Košice t. č. ..................... Počas prípravy na plnenie úloh do doby pohotovosti vykonajte kontrolu a doplnenie materiálom a technikou:

a) 	s využitím vlastných zdrojov a zásob,

b)	v súčinnosti s okresným úradom s využitím miestnych zdrojov v súlade s § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvateľstva v znení neskorších predpisov (vecné plnenie),

c)	v prípade nedostatku materiálu a techniky z vlastných i miestnych zdrojov a jeho nadmernej potreby, požiadavky predkladajte Obvodnému úradu Košice.

Informácie :

Informácie o dosiahnutí pohotovosti predkladajte telefonicky dispečerovi referátu dopravy nasledovne:

a)	informácie o stave a priebehu uvádzania síl a prostriedkov do pohotovosti od 06:00 hod. do 07:00 hod a od 18:00 hod do 19:00 hod.,

b)	mimoriadne informácie o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie (ihneď telefonicky),

c)	odborné informácie predkladajte podľa upresnení (ihneď telefonicky),

d)	dosiahnutie pohotovosti síl a prostriedkov (ihneď telefonicky) .

Spojenie :

Spojenie udržiavať linkovými a mobilnými telefónmi.

Referát dopravy:

Telefón: 		16 126, 055/6419 177

Fax: 	055/6419 210, 6419 188

Mobilný telefón: 0903 602 383

alebo priamo na referát CO BOZP a PO MMK

Telefón: 	055/6419 239, 6419 273

Fax:	055/6419 240

Mobilný telefón: 	0905 497 190

0907 461 118

Organizáciu prác pri II. stupni kalamitnej situácie riadi primátor z miesta riadenia, t. j. dispečing Referátu dopravy, jeho zástupcom je riaditeľ MMK. Záložné miesto riadenia je referát CO BOZP a PO MMK.

List č. 3 k prílohe 2a

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa........................(doručením).

V Košiciach, dňa ...............................

okrúhla

pečiatka mesta Košice

……………………………………

primátor

Príkaz je vyhotovený v ........ výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na MMK. Ostatné sú doručené štatutárnym zástupcom

................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (uviesť právnickú osobu alebo fyzickú osobu).

Príloha č. 2b

ZNENIE vyhlásenia II. stupňa kalamitnej situácie NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELANIA MÉDIÍ

VYHLÁSENIE

II. STUPŇA KALAMITNEJ SITUÁCIE

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu!

Vzhľadom na .................................................................................................... (napr. pretrvávajúce dažde a následné topenie snehu po snehovej kalamite sa zvýšili hladiny vodných tokov, následkom čoho sú zaliate pivnice rodinných domov, poľnohospodárska pôda a verejné komunikácie) vznikla kalamitná situácia, nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku,

v y h l a s u j e   P R I M á T O R   M E S T A

dňa ........................... o ........ hod. na území mesta Košice II. stupeň kalamity.

Počas kalamitnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia (záchranné práce), smerujúce k odvráteniu (hrozby mimoriadne udalosti) následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Košiciach, dňa ………......…....

okrúhla

pečiatka mesta

……………………

primátor mesta

Príloha č. 2c

odvolanie II. stupňa kalamitnej situácie

NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE

ODVOLANIE

II. STUPŇA KALAMITNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na zlepšenie poveternostných podmienok na území mesta Košice

O D V O L á V A   P R I M á T O R

dňa ........................... o ........ hod. na území mesta Košice II. stupeň kalamity.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Košiciach, dňa ………......…....

okrúhla

pečiatka mesta

……………………………

primátor mesta

MESTO KOŠICE	        	Príloha č. 3a

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

VYHLÁSENIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na ................................................................................................ (napr. vznik mimoriadnej udalosti, nepriaznivé pôsobenie prírodných síl – silné sneženie) vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

p r i m á t o r   m e s t a   v y h l a s u j e

dňa ........................... o ........ hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia (záchranné práce), smerujúce k odvráteniu (hrozby mimoriadne udalosti) následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území mesta ustanovujem režim života nasledovne:

- prioritne obnovovať trasy MHD,

- zabezpečovať zjazdnosť ciest II. a III. triedy,

- odpratávať sneh od potravinárskych odchodov, nemocníc a školských zariadení.

Výzva k občanom:

- k obmedzeniu dopravy vlastnými dopravnými prostriedkami,

- nenechávať motorové vozidlá zaparkované na hlavných cestách a cestách pre MHD,

- .................................................................................................................

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Košiciach, dňa …………....

okrúhla

pečiatka mesta

……………………………

primátor mesta

Vyhlásenie je vyhotovené v 2 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na MMK, druhý výtlačok je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice.

Príloha č. 3b

ZNENIE vyhlásenia mimoriadnej situácie  NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE  PROSTREDNÍCTVOM  VYSIELANIA MÉDIÍ

VYHLÁSENIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu !

Vzhľadom na .............................................................................................................. (napr. pretrvávajúce dažde a následné topenie snehu po snehovej kalamite sa zvýšili hladiny vodných tokov, následkom čoho sú zaliate pivnice rodinných domov, poľnohospodárska pôda a verejné komunikácie) vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

v y h l a s u j e   P R I M á T O R   M E S T A

dňa ........................... o ........ hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia (záchranné práce), smerujúce k odvráteniu (hrozby mimoriadne udalosti) následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

- uviesť režimové opatrenia:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Košiciach, dňa …………....

okrúhla

pečiatka mesta

………………………………

primátor mesta

MESTO KOŠICE	             Príloha č. 3d

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

PRÍKAZ č. .......

primátora mesta

na vykonanie záchranných prác

Dátum :	Čas :

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – zimná kalamita dňa ........................... o ..... hodine v ............................. zapríčinenej ..........................................................................., t. j. živelnou pohromou, vydávam tento príkaz na vykonanie záchranných prác. V dôsledku uvedenej mimoriadnej udalosti bolo usmrtených ....... osôb, zranených ....... osôb a ďalších ....... osôb je ohrozených. Bolo narušené ...................................................................................... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.) Štatutárni zástupcovia dotknutých právnických osôb a fyzických osôb vykonali nasledovné opatrenia:

.....................................................…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti – zimná kalamita sa dá predpokladať, že následky budú pôsobiť približne do…………...................

Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti – zimná kalamita, podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, v spojitosti s § 15 ods. 1, písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydávam

príkaz na vykonanie záchranných prác takto:

1.)	vedúcemu ............................................................................................................................ (uviesť funkciu štatutára právnickej osoby a fyzickej osoby s presnou identifikáciou - meno, adresa) vykonať :

-uviesť niektoré z činností záchranných prác podľa Prílohy č. 2 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany - vybrať tie, ktoré sú aktuálne pre konkrétnu právnickú osobu, fyzickú osobu s konkrétnym priestorovým a časovým upresnením daných úloh a opatrení s dôrazom na ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (uviesť hlavné úlohy),

List č. 2 k prílohe 3d

2.)	vedúcemu ............................................................................................................................ (uviesť funkciu štatutára právnickej osoby a fyzickej osoby s presnou identifikáciou - meno, adresa) vykonať :

-	uviesť činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenie následkov mimoriadnej udalosti - napísať tie, ktoré sú aktuálne pre konkrétnu právnickú osobu, fyzickú osobu s konkrétnym priestorovým a časovým upresnením daných úloh a opatrení s dôrazom na

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (uviesť hlavné úlohy),

3.)	vedúcemu ............................................................................................................................ (uviesť funkciu štatutára právnickej osoby a fyzickej osoby s presnou identifikáciou - meno, adresa) vykonať :

-uviesť činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti - napísať tie, ktoré sú aktuálne pre konkrétnu právnickú osobu, fyzickú osobu s konkrétnym priestorovým a časovým upresnením daných úloh a opatrení s dôrazom na

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (uviesť hlavné úlohy).

Príkazy pre sily a prostriedky právnických osôb a fyzických osôb vydajú vysielajúci štatutárni zástupcovia právnických osôb a fyzických osôb v rámci svojich kompetencií.

Materiálno - technické zabezpečenie:

Pri realizácii príkazu postupujte hospodárne a účelne. Technické a organizačné otázky príkazu riešte s dispečingom Referátu dopravy mesta Košice, t. č. ..................... Počas prípravy na plnenie úloh do doby pohotovosti vykonajte kontrolu a doplnenie materiálom a technikou:

a) 	s využitím vlastných zdrojov a zásob,

b)	v súčinnosti s obvodným úradom s využitím miestnych zdrojov v súlade s § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (vecné plnenie),

c)	v prípade nedostatku materiálu a techniky z vlastných i miestnych zdrojov a jeho nadmernej potreby, požiadavky predkladajte Obvodnému úradu Košice.

Informácie :

Informácie predkladajte telefonicky dispečerovi Referátu dopravy nasledovne:

- informácie o stave a priebehu záchranných prác od 06:00 hod. do 07:00 hod a od 18:00 hod do 19:00 hod. (písomne – faxom)

ihneď:

List č. 3 k prílohe 3d

- ukončenie presunu a pripravenosti síl a prostriedkov na plnenie záchranných prác (telefonicky),

- nasadenie na záchranné práce (písomne – faxom),

- začiatok a ukončenie čiastkových úloh záchranných prác a požiadavky (telefonicky),

- okolnosti, ktoré narušujú priebeh záchranných prác a požiadavky (telefonicky),

- mimoriadne informácie o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie (telefonicky),

- odborné informácie podľa upresnení MMK (telefonicky - faxom),

- každú zmenu miesta riadenia a mena funkcionára zodpovedného za vykonávanie záchranných prác (písomne – faxom).

Spojenie :

Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných prác zabezpečte verejnými linkami, mobilnými telefónmi cestou MMK a operačného pracovníka Mestskej polície Košice

Telefón: 		..................................

Fax: 			..................................

Mobilný telefón:	..................................

Spojenie so záložným miestom riadenia (miestnosť referátu CO BOZP a PO MMK) záchranných prác zabezpečte verejnými telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi:

Telefón: 	159, 055/6419 239, 6419 273

Fax:	055/6419 240

Mobilný telefón: 	0905 497 190

0907 461 118

Organizáciu záchranných prác v meste Košice riadi primátor z miesta riadenia, t. j. dispečing Referátu dopravy, jeho zástupcom je riaditeľ MMK. Záložné miesto riadenia je referát CO BOZP a PO MMK.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa........................ (doručením).

V Košiciach, dňa ...............................

okrúhla

pečiatka mesta Košice

…………………………

primátor

MESTO KOŠICE               Príloha č. 3f

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

PRÍKAZ č. .......

primátora mesta

na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác

Dátum :	Čas :

Vzhľadom k tomu, že v priebehu ................................................................ sa podarilo nasadeným silám a prostriedkom úspešne zlikvidovať následky mimoriadnej udalosti – zimná kalamita zapríčinenej

................................................................................................................... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou, atď.) a spojenou s

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... (únikom ..................., zničením ........................, zaplavením ......................., a pod.) Bolo obnovené ..................................................................................................... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.) podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, v spojitosti s § 15 ods. 1, písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydávam pre ...................................................................................... ................................................................................................................................ (uviesť funkciu štatutára právnickej osoby a fyzickej osoby s presnou identifikáciou - názov, adresa)

príkaz na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác takto:

- .................................................................................. (uviesť, ktoré SaP),

- .................................................................................. (uviesť, ktoré SaP),

- .................................................................................. (uviesť, ktoré SaP),

dňa ............................ o ............. hod.

- Pred zahájením presunu zabezpečte:

- dekontamináciu techniky, materiálu, odevov a hygienickú očistu osôb,

kontrolu, ošetrenia a doplnenie techniky pohonnými a prevádzkovými hmotami.

Materiálno - technické zabezpečenie:

Pri realizácii príkazu postupujte hospodárne a účelne. Technické a organizačné otázky príkazu riešte s dispečingom Referátu dopravy mesta Košice, t. č. ..................... .

Informácie :

Informácie predkladajte telefonicky dispečerovi referátu dopravy nasledovne:

  - meno zodpovedného funkcionára a miesto riadenia, ako aj každú zmenu miesta riadenia,

  - pripravenosť k zahájeniu presunu a jeho vykonanie (ihneď telefonicky),

  - ostatné informácie predkladajte podľa upresnení.

List č. 2 k prílohe č. 3f

Spojenie :

Spojenie udržiavať linkovými a mobilnými telefónmi.

Telefón:		......................................

Fax:		 	......................................

Mobilný telefón:	......................................

alebo priamo na referát CO MMK:

Telefón: 	055/6419 239, 6419 186

Fax:	055/6419 240

Mobilný telefón: 	0905 497 190

0908 633 811

Záchranné práce v meste Košice riadi primátor z miesta riadenia, t. j. dispečing referátu dopravy, jeho zástupcom je riaditeľ MMK. Záložné miesto riadenia je referát CO MMK.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa........................ (doručením).

V Košiciach, dňa ...............................

okrúhla

pečiatka mesta Košice

……………………………………

primátor

Príkaz je vyhotovený v ........ výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na MMK. Ostatné sú doručené štatutárnym zástupcom ..........................................................   ....................................................(uviesť právnickú osobu alebo fyzickú osobu).

Príloha č. 3g

ZNENIE ODVOLANIA mimoriadnej situácie NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELANIA MÉDIÍ

ODVOLANIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu!

Po splnení úloh záchranných prác a vzhľadom na to, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

O D V O L á V A   P R I M á T O R   M E S T A

dňa .......................... o ........ hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.

Ďalšia činnosť na území mesta Košice bude vykonávaná podľa pokynov primátora mesta.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Košiciach, dňa …………....

okrúhla

pečiatka mesta

………………………………

primátor mesta

Číslo:							                                                       Počet listov:

Odosielateľ:							Príjemca:

Mesto Košice 							Okresný úrad Košice

Oddelenie podporných činností 				Odbor krízového riadenia

referát CO, BOZP a PO

Druh mimoriadnej udalosti

Číslo informácie:

Dátum a čas odoslania:

Vypracoval:

Vec

Informácia o vzniku mimoriadnej udalosti

Mimoriadna udalosť a jej popis:

- Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti:

- Miesto vzniku mimoriadnej udalosti:

- Druh a rozsah mimoriadnej udalosti:

- Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie:

- Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia:

- Varovanie obyvateľstva:

- Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:

- Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolností narušujúce ich priebeh:

- Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti

- Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti:

- Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii:

- Doplňujúce údaje:

Kontaktné údaje odosielajúceho informačného miesta:

telefón:	055 / 6419 239, 055 / 6419 273

fax:		055 / 6419 240

e-mail:	comk@kosice.sk

adriana.smajdova@kosice.sk

Prehľad o vyhlásení a odvolaní krízových stavov na území mesta Košice (MS), alebo časti územia mesta Košice (VS, NS):

| P.č. | Číslo správy | Krízový stav | Obec | Obvod | Kraj | Vyhlásená | Odvolaná | Varovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Dňa | Hod. | Kým | Dňa | Hod. | Čas |

MS – mimoriadna situácia – vyhlasuje primátor

VS – výnimočný stav – vyhlasuje prezident SR na návrh vlády SR

NS – núdzový stav – vyhlasuje vláda SR

..............………………………….....

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor

Číslo:							                                                       Počet listov:

Odosielateľ:							Príjemca:

Mesto Košice 							Okresný úrad Košice

Oddelenie podporných činností 				Odbor krízového riadenia

referát CO, BOZP a PO

Druh mimoriadnej udalosti

Číslo informácie:

Dátum a čas odoslania:

Vypracoval:

Vec

Informácia o priebehu záchranných prác so stavom k ........... hod. dňa .................

Mimoriadna udalosť a jej popis:

- Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti:

- Miesto vzniku mimoriadnej udalosti:

- Druh a rozsah mimoriadnej udalosti:

- Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie:

- Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia:

- Varovanie obyvateľstva:

- Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:

- Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolností narušujúce ich priebeh:

- Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti

- Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti:

- Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii:

- Doplňujúce údaje:

Kontaktné údaje odosielajúceho informačného miesta:

telefón:	055 / 6419 239, 055 / 6419 273

fax:		055 / 6419 240

e-mail:	comk@kosice.sk

adriana.smajdova@kosice.sk

Prehľad o vyhlásení a odvolaní krízových stavov na území mesta Košice (MS), alebo časti územia mesta Košice (VS, NS):

| P.č. | Číslo správy | Krízový stav | Obec | Obvod | Kraj | Vyhlásená | Odvolaná | Varovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Dňa | Hod. | Kým | Dňa | Hod. | Čas |

MS – mimoriadna situácia – vyhlasuje primátor

VS – výnimočný stav – vyhlasuje prezident SR na návrh vlády SR

NS – núdzový stav – vyhlasuje vláda SR

..............………………………….....

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor